Betriebsanweisung

Betrieb –

Arbeitsplatz / Tätigkeit:  RLT-Zentrale

# Anwendungsbereich

Reinigung von Raumlufttechnischen Anlagen

# Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahr durch biologische Arbeitsstoffe bei Reinigung, Wartung und Instandhaltung.

Bei Einsatz von Chemikalien (z.B. Bioziden) beachten Sie bitte die zusätzliche Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Minimierung der Freisetzung von Aerosolen oder Stäuben bei der Reinigung z.B. durch
Benetzung von Filtern mit Wasser vor der Entnahme zur Staubbindung.

Beim Arbeiten mit Hochdruckreinigern Verwendung von Einwegschutzanzug, flüssig-
keitsdichter Schutzbrille, Schutzhandschuhen, Gummistiefeln, FFP2-Atemschutz.

Wechsel der Kleidung nach Arbeitsende und getrennte Aufbewahrung von Straßen- 
und Arbeitskleidung.

Nach Arbeitsende, vor Pausen oder Unterbrechungen Hände und ggf. Arme gründlich
waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen.

# Verhalten bei Störungen

Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzen / Techniker informieren.

Bedienungsanleitung der Anlage beachten.

Zuständiger Ansprechpartner:

# Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Bei Stäuben von Gefahrstoffen: stoffbezogene Betriebsanweisung beachten und dem Arzt zeigen

Bei Brand oder Explosion: ggf. Verletzte bergen und Notarzt alarmieren

Ersthelfer:	Notrufnummer:	112

# Instandhaltung, Entsorgung

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nach dem Stand der Technik.

Durchführung der wiederkehrenden Hygienekontrollen und Hygieneinspektionen und Eintrag in ein Wartungsbuch.

Direkte Entsorgung der Filter, ggf. umgehende Verpackung nach Entnahme.

Datum:                                   Unterschrift: