| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Arbeitsplatz: Glänzen Tätigkeit: Glänzen im Elektrolyt- automaten | Stand: |
| --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Elektrolyt enthält Schwefelsäure |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | – Bei Berührung mit Haut, Schleimhaut und Augen starke Verätzungen möglich – Ätzend und giftig beim Verschlucken – Wassergefährdend; nicht in die Kanalisation geben |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | – Beim Einhängen sowie bei Entnahme und Abspülen der Modellgussteile: Schutzhandschuhe sowie Schutzbrille (mit Seitenschutz) tragen – Gerät während des Glänzvorganges schließen – Säurefesten Laborkittel tragen (Ärmel nicht hochkrempeln!) – Teile nach dem Glänzen mit viel Wasser abspülen – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
|  | – Verschüttetes mit Neutralisationslösung neutralisieren; Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen – Vorgesetzten informieren |  |
| ERSTE HILFE |
|  | – Hautkontakt: Benetzte Hautpartien sofort mit viel Wasser abspülen – Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen – Mit Elektrolyt verschmutzte Kleidung sofort wechseln – Ersthelfer: ………………………………. Notruf: 112 |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | Gebrauchten Elektrolyt durch: Firma…………………………., Tel.: entsorgen lassen. Nicht eigenmächtig ab- und umfüllen |