Laser - Schweißanlage

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ARBEITSBEREICH: Dentallabor……………………………. DATUM: ………………. UNTERSCHRIFT: ………………………… RAUM: …………………. ARBEITSPLATZ: Laser-Schweißanlage, Hersteller:……………………….. Typ………….; Laserklasse: ………… |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Die bei der Bearbeitung auftretende Laserstrahlung und durch die Zusammenwirkung mit dem Material auftretende inkohärente optische Strahlung können Gesundheitsschäden an Haut und Augen hervorrufen. Durch die durch Laserstrahlung hervorgerufenen Brände besteht Verbrennungs- und Erstickungsgefahr. An bzw. innerhalb des Lasergehäuses besteht durch die spannungsführenden Teile die Gefährdung des elektrischen Schlages bzw. Körperdurchströmung. Es kann zu tödlichen Verletzungen kommen. |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Umgang mit der Laser-Schweißanlage gemäß HANDBUCH:……………………………. Persönliche Schutzausrüstung, Verwendung von Laser-Schutzbrillen LB7 nach DIN EN 207 Absaugung im Entstehungsbereich bei Laserschweißarbeiten einschalten Beseitigen der Brand- und ggf. Explosionsgefahr Lüftung (natürliche: Fenster, Türen, Tore; maschinelle: Ventilatoren) |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Auftreten von Gefahren vor oder während der Arbeit sind der Vorgesetzte und der Arbeitsverantwortliche zu informieren. Name:…………………., Telefonnummer:………. Der Arbeitsverantwortliche ist berechtigt und verpflichtet, die Arbeiten zu stoppen oder abzubrechen. Bei Arbeitsunterbrechung ist der Arbeitsplatz abzusichern. Reparaturen der elektrischen Teile der Laseranlage nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen. |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen |
|  | Anlage abschalten! Im Brandfall Löschversuche unternehmen! Soforthilfe leisten! Notruf 112 oder „betrieblichen“ Notruf, absetzen! Erste Hilfe leisten! Telefonische Unfallmeldung an:…………………………., Telefonnummer:………………. |  |
| 6. Wartung und Service |
|  | Alle Wartungs- und Servicearbeiten müssen bei ausgeschalteter Laserstrahlungsquelle in elektrisch spannungsfreiem Zustand durchgeführt werden. Wartungsarbeiten sowie einfache Reparaturen darf nur eine unterwiesene Person durchführen. • Schäden an der Laser-Maschine dürfen nur von den dazu beauftragten Personen beseitigt werden. • Für die Wartung ist zuständig: __________________________ • Für den Service ist zuständig: __________________________ |  |
| Abschluss der Arbeiten |
| Herstellen des ordnungsgemäßen und sicheren Arbeitsplatzes. Aufräumen der Arbeitsstelle. Kontrolle und Reinigung der Ausrüstungen und Hilfsmittel, leere Gasflaschen in das Lager bringen. |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung